## Гидроусилитель руля: определение, устройство и функции

Гидроусилитель руля — это гидравлическая система, которая является составной частью рулевого механизма и служит для облегчения управлением автомобилем.

Основными функциями ГУР являются:

- обеспечение устойчивости заданной траектории движения; 
- уменьшение усилий, которые прилагает водитель для поворота рулевого колеса; 
- сохранение обратной связи между рулем и колесами.

Гидроусилитель руля состоит из следующих систем и механизмов:

- распределителя, который направляет потоки жидкости в полостях системы; 
- гидроцилиндра, который преобразовывает давление жидкости в работу штока и поршня; 
- рабочей жидкости, которая необходима для смазки пар трения и передачи давления от насоса к гидроцилиндру; 
- насоса, поддерживающего заданное давление и циркуляцию жидкости; 
- соединительных шлангов, которые объединяют все элементы системы; 
- электронного блока, который регулирует работу гидроусилителя.

## Эксплуатация гидроусилителя руля на КАМАЗе

Для того чтобы гидроусилитель руля прослужил долго, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

- регулярно (раз в неделю) проверять уровень масла в системе; 
- менять масло и масляные фильтры минимум дважды в год. Если цвет масла изменился до назначенного срока — поменять немедленно; 
- не допускать эксплуатации автомобиля при утечках в системе гидроусилителя и устранять их как можно раньше; 
- регулировать и проверять натяжение ремня привода.

## Типичные неисправности ГУР

Гидроусилителю руля КАМАЗа свойственны несколько основных видов поломок. Мы остановимся на самых распространённых неисправностях и причинах их возникновения.

Неустойчивое движение автомобиля по дороге (необходимо постоянно выравнивать машину дополнительными манипуляциями руля):

- проверьте свободный ход рулевого колеса — если он повышен, то отрегулируйте; 
- убедитесь, что детали винтовой пары рулевого механизма не изношены — при необходимости замените их; 
- иногда причиной неустойчивого движения автомобиля является заедание реактивных плунжеров в корпусе клапана управления гидроусилителем или же золотника. В таком случае необходимо промыть детали и устранить причину заедания.

Повреждение или засорение фильтра насоса:

- воздух, попавший в гидросистему (признаки: мутное масло и пена в бачке) — промойте и прокачайте систему, замените фильтр; 
- разрушена прокладка коллектора или погнут сам коллектор.

Неравномерная или недостаточная работа гидроусилителя руля. Причины могут быть следующие:

- чрезмерное натяжение в зубчатом зацеплении — отрегулируйте рулевой механизм, доведите усилие до нормы; 
- засорение фильтра насоса или износ деталей качающего узла. Необходимо разобрать механизм и заменить изношенные детали; 
- нарушение герметичности обратного клапана рулевого механизма; 
- наличие воздуха в системе — удалите воздух, прокачав систему.

## Прокачка системы гидроусилителя руля после ремонта

Воздух, которые остаётся в системе ГУР после замены масла, может стать причиной недостаточной или неравномерной работы гидроусилителя руля. Для того чтобы правильно прокачать систему, необходимо совершить следующие действия:

- приподнимите передние колеса на домкратах так, чтобы они висели в воздухе; 
- открутите перепускной клапан на рулевом механизме; 
- проверните руль до упора влево (должны сжаться центрирующие пружины); 
- залейте новое масло в насос; 
- включите двигатель и на минимальных оборотах доливайте масло в бачок ГУР до тех пор, пока не пропадут пузырьки из шлангов; 
- закрутите перепускной клапан на рулевом механизме; 
- поверните руль вправо до упора (опять же, до сжатия центрирующих пружин), а потом верните его влево и вновь открутите перепускной клапан — выпустите пузырьки воздуха и закрутите его обратно; 
- повторите последнюю манипуляцию до тех пор, пока из клапана не пойдёт абсолютно чистое (без пузырьков воздуха) масло.